## Slide 1
基于机器视觉与机器学习的
汽车零部件表面缺陷智能检测系统
B/S + C/S 双客户端 · NEU 表面缺陷数据库 · OpenCV + 随机森林 + SPC
制造智能技术 课程设计答辩
班级：________ 学号：________ 姓名：________
指导教师：________ 2026 年 9 月

## Slide 2
00
目录 CONTENTS
01
研究背景与意义
人工质检痛点与智能化需求
02
研究目标与技术方向
三个课程技术方向映射
03
系统总体架构
B/S+C/S 双端架构与技术栈
04
数据集构建
NEU 六类表面缺陷数据
05
核心算法设计
传统视觉 / 机器学习 / SPC
06
系统实现与调试
界面展示、测试与AI披露
07
总结与展望
完成情况与后续改进
汽车零部件缺陷检测系统 2/13

## Slide 3
01
研究背景与意义
质量控制环节的智能化升级需求
漏检率高
人工目视长时间作业，行业漏检率约 5%~15%
数据难沉淀
缺陷靠纸质记录，质量追溯与统计困难
工艺缺依据
缺陷规律无法量化，工艺改进缺数据支撑
解决思路：以机器视觉替代人眼、以机器学习替代经验判断、以数据库与统计看板替代纸质记录，
构建“上传即检、结果可溯、质量可视”的 B/S 检测系统，对应《中国制造2025》质量管控环节的典型落地场景。
研究意义：①工程上验证“传统视觉+轻量分类器”在工业质检的可行性；②教学上把图像处理、机器学习、SPC 三块知识在一个完整系统中打通；
③可扩展，后续可替换为 YOLO/ResNet 深度模型或接入 MQTT/PLC 执行分拣。
汽车零部件缺陷检测系统 3/13

## Slide 4
02
研究目标与技术方向映射
覆盖课程至少 3 个技术方向，均为系统真实功能
研究目标
对 NEU 六类缺陷自动分类
OpenCV 定位缺陷外接矩形区域
机器学习判定类别并输出置信度
Web 看板展示合格率/分布/SPC
检测记录持久化、支持历史查询
技术方向 | 对应课程章节 | 在系统中的实际作用
① 数字图像处理/机器视觉 | 预处理、阈值分割、形态学 | 灰度化→高斯去噪→Otsu→形态学→轮廓，定位缺陷框
② 机器学习缺陷分类 | 特征工程、随机森林 | 几何+灰度特征判定 6 类缺陷，输出置信度与等级
③ 工业大数据与SPC统计 | 统计过程控制、质量分析 | 合格率、缺陷分布、单值控制图 UCL/CL/LCL
④ 软件体系结构 B/S+C/S | C/S与B/S架构、HTTP/REST | 同一 FastAPI 服务器同时服务浏览器(B/S)与 tkinter 桌面客户端(C/S)
汽车零部件缺陷检测系统 4/13

## Slide 5
03
系统总体架构
B/S + C/S 双客户端架构 · 前后端分离 · 模块化解耦
客户端层
B/S：index.html 浏览器 | C/S：client/desktop_client.py（tkinter 桌面），均通过 HTTP 调用
接口层
FastAPI：POST /api/detect · GET /api/history · GET /api/stats · GET /api/health
算法层
traditional_cv.py | classifier.py | stats.py
数据层
SQLite：inspection_records（类别/置信度/等级/缺陷框/特征）
技术栈：FastAPI + Uvicorn（后端） · SQLite（数据库） · OpenCV + scikit-learn（算法） · 原生HTML/JS + ECharts（B/S 前端） · tkinter（C/S 桌面端）
汽车零部件缺陷检测系统 5/13

## Slide 6
04
数据集构建
NEU 东北大学表面缺陷数据库（公开工业数据集）
规模：6 类 × 300 张 = 1800 张，200×200 灰度 bmp；预处理 resize 至 224×224，按 8:2 划分 train/val
裂纹 crazing
细长线状、低灰度
夹杂 inclusion
不规则小块、灰度不均
斑块 patches
大面积、高对比
麻点 pitted_surface
多个小坑点
轧入氧化皮 rolled-in_scale
大面积纹理状
划痕 scratches
细长亮/暗线
数据来源（双源备份）：
官方 http://faculty.neu.edu.cn/songkechen/zh_CN/zdylm/263270/list/index.htm
Kaggle 镜像 https://www.kaggle.com/datasets/kaustubhdikshit/neu-surface-defect-database
原始图片体积大不入库，仓库内提供 preprocess.py 预处理脚本与 data/README.md 说明
汽车零部件缺陷检测系统 6/13

## Slide 7
05
核心算法① 数字图像处理与传统机器视觉
OpenCV 缺陷区域定位流水线
彩色图
灰度化
高斯模糊 5×5
Otsu 自适应阈值
形态学 开闭运算
findContours 轮廓提取
几何特征 计算
提取的几何/灰度特征
• 缺陷面积、面积占比 area_ratio
• 周长、最小外接矩形长宽比 aspect_ratio
• 矩形度 extent（面积/外接矩形面积）
• 缺陷区域灰度均值 mean、标准差 std
• 连通块数量
关键参数与处理
• 面积过滤 20 < area < 0.4·H·W：剔除椒盐噪点与整图误检
• Otsu 自动求阈值，避免人工阈值在不同光照下失效
• 开运算去散点噪点、闭运算填补缺陷内部空洞
• 输出红色外接矩形框，作为分类模块的输入
汽车零部件缺陷检测系统 7/13

## Slide 8
05
核心算法② 机器学习缺陷分类
特征工程 + 随机森林，缺权重时规则分类兜底
5 维特征向量
area_ratio 面积占比 → 区分斑块/氧化皮（大）
aspect_ratio 长宽比 → 区分划痕/裂纹（细长）
gray_std 灰度标准差 → 区分夹杂/麻点（纹理乱）
th_mean 二值前景占比 → 整体缺陷程度
n_cnt 连通块数量 → 麻点多、划痕少
两级推理策略
① 有 rf_model.json：随机森林/特征中心最近邻判定
② 无权重：规则分类兜底，保证现场可演示
长宽比>4 → 划痕；面积比>0.15 → 斑块 …
训练脚本 train_classifier.py 在 NEU 上训 RF(n=100)
并输出 8:2 划分下的 classification_report
良品
面积比<0.3% 且灰度差小
轻微缺陷
面积比 0.3%~10%（可返工）
严重缺陷
面积比 >10%（报废）
方案论证：NEU 六类在“长宽比、面积占比、灰度方差”上区分度明显；传统视觉+轻量分类器轻量、可解释、无需大量标注，
契合课程周期与硬件条件；纯深度学习 YOLO 端到端但需大量标注与训练，作为后续升级方向。
汽车零部件缺陷检测系统 8/13

## Slide 9
05
核心算法③ 工业大数据与 SPC 质量统计
历史记录聚合，支撑质量追溯与工艺监控
合格率
良品数 / 总检测数，实时刷新
缺陷分布
按 6 类 + 良品计数，柱状图
SPC 控制图
面积占比单值序列 + 三条控制线
SPC 单值控制图原理（统计过程控制）
CL = 缺陷面积占比序列的均值（中心线）
UCL / LCL = 均值 ± 3σ（总体标准差），点越限即提示工艺漂移、需介入排查
数据闭环：每次检测的时间、类别、置信度、等级、面积占比、缺陷框、原始特征均写入 SQLite；
看板与历史表从同一数据库聚合，实现“检测—存储—统计—追溯”闭环，替代纸质质检记录。
汽车零部件缺陷检测系统 9/13

## Slide 10
06
系统实现与界面设计
B/S 浏览器 + C/S 桌面客户端，双界面走通完整业务流程
上传零件图片
后端算法检测
返回类别+缺陷框
写入数据库
看板/历史刷新
图像区
左：原始图 右：检测结果（红色缺陷框）
判定信息
缺陷中英文类别、置信度、等级标签（绿/黄/红）
质量看板
缺陷分布柱状图 + SPC 控制图（ECharts）
历史记录
最近20条：时间/文件/类别/置信度/等级/面积占比
双端同源：浏览器(B/S)与桌面客户端(C/S)调用同一套 FastAPI 接口、共用同一 SQLite 数据库，检测记录与看板实时一致。
汽车零部件缺陷检测系统 10/13

## Slide 11
06
集成调试与测试
问题定位、修复与冒烟测试
启动验证
python run.py 起服务，浏览器访问 127.0.0.1:8000
接口测试
tests/test_api.py 校验 /api/stats、/api/history
算法验证
合成划痕/良品/斑块三类测试图，核对分类结果
全链路
TestClient 走 上传→检测→入库→统计 完整流程
调试中发现并修复的典型问题
① 统计接口 KeyError：数据库存英文 defect_class，统计层误取中文 defect_cn → 增加类别映射统一；
② 长宽比算反（短边/长边）导致细长划痕被判麻点 → 改为长边/短边，划痕 aspect=51.5 正确识别；
③ OpenCV 在 Windows 中文路径读图失败 → 改用 np.frombuffer + imdecode 从字节流解码；
④ 初版前端为纯静态“点按钮换图”，不满足业务闭环 → 重写为调用后端 API 的真实检测。
汽车零部件缺陷检测系统 11/13

## Slide 12
06
AI 使用披露
全程 AI 辅助、人工理解与把关
所用工具
• Harness：Trae IDE（备选 Claude Code / 通义灵码）
• 模型：DeepSeek-V4（代码）、GLM-5.3（文档润色）
• 版本管理：Git + GitHub，小步提交、语义化说明
• 对话记录：prompt/ai_record.json 全程追溯
关键 Prompt 策略
• 三段式：任务拆解 + 约束说明 + 验收标准
• 上下文工程：先让 AI 读现有代码再改，避免不兼容
• 规格驱动：需求→计划→分步实现→逐步跑测试
• 每个模块写完立即 import/语法验证
AI 出错案例与人工纠正
• AI 初版把数据集写成 KolektorSDD2，与实际选用的 NEU 不符 → 人工核对后全部改回 NEU 六类；
• AI 初版前端引入 jQuery，为降低依赖人工要求改为原生 JS；
• FastAPI 静态文件路径写错导致 404 → 通过浏览器 Network 面板定位，改为在 / 路由直接读取 index.html；
• 所有 AI 生成代码均经人工阅读理解，报告内容为本人消化后重写，不直接照搬。
汽车零部件缺陷检测系统 12/13

## Slide 13
07
总结与展望
已完成
✓ B/S 浏览器端 + C/S tkinter 桌面端，双端跑通完整业务闭环（上传—检测—入库—统计—追溯）
✓ 三个课程技术方向均有真实可运行代码，非装饰性引入
✓ SQLite 持久化、ECharts 质量看板、SPC 控制图、自动化冒烟测试
不足与展望
• 当前无 NEU 训练权重时走规则分类，复杂光照下精度有限 → 后续在完整数据集上训练随机森林/ResNet18；
• 仅画外接矩形、未做像素级缺陷分割掩膜 → 引入 YOLOv8/UNet 提升定位精度；
• 未接真实相机与执行机构 → 模型导出 ONNX 边缘部署，经 MQTT 对接 PLC，打通“检测—分拣”物理闭环。
恳请各位老师批评指正！
汽车零部件缺陷检测系统 13/13